Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Jurij Dolžan, David Tehovnik, Aleksander Sešek

# Krmiljenje grafičnega displaya

Seminarska naloga

pri predmetu

Računalniško načrtovanje vezij

V Ljubljani, September 2001

Naloga:

Izdelaj dekodirnik in ostalo krmilno logiko za krmiljenje displaya NAN-YA. Display naj izpisuje tekst in omogoča tudi prikaz ikon.

Blok shema vezja:

Dekodirnik:

Narejen je z dvema komparatorjema 74688 za naslov od A15-A2. Naslova A1 in A0 sta porabljena za naslednje:

| A0 | A1 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | DATA |
| 0 | 1 | CONTROL |
| 1 | 0 | }LATCH |
| 1 | 1 |  |

A15 - A7 lahko izbiramo z jumperji (LSB je na desni)

A7 - A2 so določeni in so 0

Krmilna logika in ostalo:

Za negacijo so uporabljeni negatorji iz čipa 7404, and vrata iz 7408. Za shranjevanje stanja tipk je uporabljen latch 74574.

Poleg omenjenega so na plošči še flat konektor DIL40, dva konektorja za priklop in krmiljenje displaya, štiri tipke, jumper za izbiro velikosti črk, napajalna puša in vezje za kontrast.

Vezje za kontrast:

Izvedeno je s pomočjo dveh obračalnikov polaritete 7660.Delujeta na principu preklopov med kondenzatorji. Ker imamo na razpolago +5V sta potrebna dva, saj je  potrebna napetost za kontrast negativna, približno –10V.  Kontrast je nastavljiv z potenciometrom 10kW.

Logični nivoji z jumperji:

Display:

Najprej smo pogledali na internetni brskalnik google, če je kdo že kaj delal s displayem NAN_YA. Tam so bila samo vprašanja in prošnje za odgovore in pomoč. Potem smo po posvetu z Markom Jankovcem pregledali čipe na ozadju displaya in ugotovili da ga krmili Toshibin mikro kontroler T6963C. Poiskali smo prvi datasheet  na brskalniku google. V njem piše veliko o nastavitvah in tudi nekaj o priporočeni inicializaciji za različne velikosti displayev. Nadalje sva iskala asemblerski program za inicializacijo. Ponovno sva na Toshibin strani našla drugi datasheet  , ki je  boljši od prvega, saj vsebuje vse potrebne podatke in tudi asemblerski program. Problem pa je, da je ta asemblerski program napisan za Toshibin TMPZ84C00P.

Z displayem komuniciramo prek njegovih I/O pinov:

1   -   GND                        11   -   D0                          a   -   GND

2   -   Vss                           12   -   D1                          b   -   N.C.

3   -   Vdd                          13   -   D2                          c   -   Vss  (za vklop osvetlitve, tok !)

4   -   V0 (kontrast)            14   -   D3

5   -   WR                           15   -   D4

6   -   RD                            16   -   D5

7   -   CE                            17   -   D6

8   -   C/D                           18   -   D7

9   -   N.C.                          19   -   FS

- -   RESET                      20   -   N.C.

T6963C deluje na max. 5.5MHz (odvisno od velikosti displaya), pri nas je velikost displaya  64 X 240, deluje na 2.458MHz. Primeren je za krmiljenje displayev z  32 do 80 stolpci in z 2 do 32 linijami. Uporabljamo lahko znake z ločljivostjo 5 do 8 X 8 pik. Vsebuje tudi 128 znakovni generator ROM (tabela T6963C-0101 datasheet 28/28 ali 26/48) ter 8k Max. spomina.

Uporabili smo dve možnosti za izbiro velikosti znaka(FS), med katerima preklapljamo z jumperjem. Izbiramo lahko med 6 X 8 (high) in 8 X 8 (low) velikostjo znaka. Kontrast je nastavljiv s potenciometrom. Izbrani FS vpliva na nastavitve inicializacije:

| velikost znaka | znaki x vrstice |
| --- | --- |
| 6 X 8 | 40 X 8 |
| 8 X 8 | 30 X 8 |

Za izpis na display lahko uporabimo že narejene znake , ki jih ima T6963C že v spominu, lahko pa naredimo svoje na naslovu $1400h - $16FFh. Pomemben je tudi OFFSET register (glej drugi datasheet str.12), saj nam ta pove kje v spominu bodo spravljeni naši narejeni znaki in da jih iz pravega naslova tudi prebere. Za naš primer mora biti OFFSET register nastavljen na $02h. Interni znaki so definirani od $00h - $7Fh (glej drugi datasheet 26), svoje pa narediš od $80h-$FFh, vendar moraš imeti nastavljen pravi display 'mode'. V tem območju lahko narediš tudi ikono ali bitno sliko (glej drugi datasheet 13).Razdelitev spomina, ki je na voljo, je narisana v naslednji tabeli :

Osvetlitev displaya:

Za osvetlitev smo naredili posebno napajanje, saj display porabi precej energije (tok). Za vklop diod osvetlitve zadostuje ~ 3,6V (takrat teče tok ~200mA). Pri najprimernejši osvetlitvi pri 4V teče približno 300mA toka. Display bi moral delati na 5V, vendar nima zaščitnega predupora (kasneje smo ga dodali) za omejitev toka. Ob priklopu na 5V, še brez zaščite teče tok v display velik kar 2.5A!!

Tipke:

Branje tipk je izvedeno tako, da se ob naslovitvi naslova $401X aktivira CE (activ low) latcha, ta pa na podatkovno vodilo spusti stanje tipk in sicer po dva bita na tipko (4 X 2bita = 8 bit). Potrebno je še narediti masko, da bomo izločili posamezno tipko in potem ustrezno, glede na naslednjo nalogo, reagirali.

Plošča:

Slika plošče je na voljo na fakultetni internetni strani, ki je napisana v referencah in linkih.

Asemblerski program :

Prvi datasheet x/28, drugi datasheet x/46

TRI		EQU	$3		konstanta

TXHOME	EQU	$40		ukaz za nastavitev: začetek teksta

TXAREA	EQU	$41		                    območje teksta

GRHOME	EQU	$42		                    začetek grafike

GRAREA	EQU	$43		                    območje grafike

OFFSET	EQU	$22		                    offset registra

ADPSET	EQU	$24		                    naslovnega kazalca

AWRON		EQU	$B0		                    vklop avtomatskega pisanja

AWROFF	EQU	$B2		                    izklop avtomatskega --||--

DP		EQU	$4000		naslov podatkovnega registra

CMDP		EQU	$4001		naslov kontrolnega registra

LAP		EQU	$4002		naslov registra tipk

ORG	$2000

H		RMB	1		pomožni registri

L		RMB	1

C		RMB	1

D		RMB	1

E		RMB	1

ORG	$E000

INITS	LDS	#$3FFF		*nastavitev skladovnega kazalca

LDD	#$0000 		*SET TEXT HOME ADDRESS

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#TXHOME

JSR	CMD

LDD	#$0200 		*SET GRAPHIC HOME ADDRESS

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#GRHOME

JSR	CMD

LDD	#$001E		*SET TEXT AREA (znak 8*8 -> TXAREA 1E

STAA	L			                    6*8 -> TXAREA 28)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#TXAREA

JSR	CMD

LDD	#$001E		*SET GRAPHIC AREA

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#GRAREA

JSR	CMD

LDAA	#$80			*MODE SET  (glej prvi datasheet str. 12 ali

JSR	CMD					 drugi datashet str.18 ->

OR mode, internal character gen.)

LDD 	#$02			*SET OFFSET REGISTER  (glej datasheet 13/46)

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#OFFSET

JSR	CMD

LDAA	#$94			*DISPLAY MODE (tekst on, grafic off

JSR	CMD			               datasheet 13/28, 19/46)

LDD	#$0000		*začetni naslov teksta

STAA	H

STAB	L

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*WRITE TEXT BLANK CODE

JSR 	CMD

LDY	#$00F0		*odvisno koliko znakov sprejme display

TXCR	LDAA	#$00			*CLEAR DISPLAY  (izbris displaya)

JSR 	ADT

DEY

BNE	TXCR

LDAA	#AWROFF

JSR	CMD

LDX	#EXTCG		*WRITE EXTERNAL CHARACTER GENERATOR DATA

( naši znaki)

LDD	#$1400

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON

JSR	CMD

LDAA	#$80			*MODE SET

JSR	CMD

LDAB 	#$40			*8 znakov X 8 bitov(64=40H)

EXCG	LDAA	0,X			*WRITE DATA TO EXTERNAL RAM

JSR	ADT				(vpis naših znakov)

INX

DECB

BNE	EXCG

LDAA	#AWROFF		*AUTO RESET

JSR	CMD

LDD	#$0024		*ADRRESS POINTER 3 LINE 4 COLUMN

STAA	L				(nastavitev naslovnega kazalca)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*SET DATA AUTO WRITE

JSR	CMD

LDAB	#$0D			*13 CHARACTER

LDX	#TXPRT

TXLP1	LDAA	0,X			*WRITE DATA

JSR	ADT

INX

DECB

BNE	TXLP1

LDAA	#AWROFF		*AUTO RESET

JSR	CMD

LDD	#$0082		*ADRRESS POINTER 5 LINE, 8 COLUMN

STAA	L				(nastavitev naslovnega kazalca)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*SET DATA AUTO WRITE

JSR 	CMD

LDAB	#$06			*6 CHARACTER

LDX	#EXPRT1

TXLP2	LDAA	0,X			*WRITE DATA

JSR 	ADT

INX

DECB

BNE	TXLP2

LDAA	#AWROFF

JSR	CMD

LDD	#$00A0		*ADRRESS POINTER 6 LINE, 8 COLUMN

STAA	L				(nastavitev naslovnega kazalca)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*SET DATA AVTO WRITE

JSR	CMD

LDAB	#$06			*6 CHARACTER

LDX	#EXPRT2

TXLP3	LDAA	0,X

JSR	ADT

INX

DECB

BNE	TXLP3

LDAA	#AWROFF

JSR	CMD

KONC	JMP	KONC			*zanka

CMD	PSHA				*COMMAND WRITE ROUTINE (rutina za vpis

CMD1	LDAA	CMDP					ukaza v T6963C)

ANDA	#TRI			*STATUS CHECK

CMPA	#TRI

BNE	CMD1

PULA

STAA	CMDP

RTS

DT2	LDAA	CMDP			*DATA WRITE ROUTINE  (rutina za vpis

ANDA	#TRI					podatkov v T6963C)

CMPA	#TRI			*STATUS CHECK

BNE	DT2

LDAA	H

STAA	DP

DT21	LDAA	CMDP

ANDA	#TRI

CMPA	#TRI

BNE 	DT21

LDAA	L

STAA	DP

RTS

ADT	PSHA				*AUTO WRITE MODE RUTINE

ADT1	LDAA	CMDP					(rutina za vpisovanje podatkov)

ANDA	#$08

CMPA	#$08

BNE	ADT1

PULA

STAA	DP

RTS

TXPRT	FCB	$34,$00,$2F,$00,$33,$00				*interni znaki za

FCB	$28,$00,$29,$00,$22,$00,$21				TOSHIBA

EXPRT1	FCB	$80,$81,$00,$00,$84,$85

EXPRT2	FCB	$82,$83,$00,$00,$86,$87

EXTCG	FCB	$01,$01,$FF,$01,$3F,$21,$3F,$21		*naši znaki

FCB	$00,$00,$FF,$00,$FC,$04,$FC,$04

FCB	$21,$3F,$05,$0D,$19,$31,$E1,$01

FCB	$04,$FC,$40,$60,$30,$1C,$07,$00

FCB	$08,$08,$FF,$08,$09,$01,$01,$7F

FCB	$10,$10,$FF,$10,$10,$00,$00,$FC

FCB	$00,$00,$00,$01,$07,$3C,$E7,$00

FCB	$18,$30,$60,$C0,$00,$00,$E0,$3F

ORG	$FFFE

FDB	INITS

END

Problemi, rešitve in možnosti nadgradnje:

Prvi problem je bil kako narediti dekoder,  ki bo nastavljiv. Rešitev nama je povedal asistent Krč, ki je predlagal komparator 74688. To smo kasneje tudi uporabili. Naslednja težava je bila, kako iz +5V narediti –10V za kontrast. Rešitev za –5V nam je povedal profesor Topič in sicer z 7660. Kasneje smo dodali še enega, da smo dosegli –10V. Dodali smo tudi  potenciometer za spreminjanje kontrasta po želji.  Želeli smo tudi, da bi se po želji nastavljala osvetlitev, vendar je žal zmanjkalo časa. Možna rešitev osvetlitve je z tranzistorjem in pwl-jem. Problem je nastal tudi pri spajkanju, kajti naredili smo preozke povezave, tako da je baker odstopal od površine.

Nadaljnji problem je bil, kaj vse vključiti v inicializacijo!? Ugotovili smo, da je najbolje kar vse, da kasneje ni problemov. Tako smo določili tudi začetni grafični naslov in območje grafike, čeprav je ne uporabljamo. Nismo pa določili kurzorja (njegove velikosti, tipa in pozicije). Napisali smo torej inicializacijo, vendar se nama je ob nalaganju HC11 uprl z 'board not responding'! Pregledali smo ploščico in ugotovili , da je eden od spojev na komparatorju mrzel, torej da ni stika. Po popravilu smo ponovno naložili program in tokrat se ni uprl, vendar nič znakov življenja s strani displaya. Osvetlitev je delovala, kontrast tudi. Še enkrat smo pregledali ploščico, bločne diagrame izmerili potenciale vhodov, komparatorja in mikro kontrolerja ter ugotovili, da je potencial na CE ravno obraten. Ko bi moral biti aktiven je logična enica, pravilno pa je logična 0, saj deluje na negativno stanje. Dodali smo negator. Končno se je del displaya izbrisal, vendar o tekstu še nič sledu. Ker sva mislila, da offset register vpliva tudi na to, kje se začne izbris displaya sva ga nastavila na 00h. In res je izbrisalo od začetka pa do polovice, vendar se je to izkazalo le kot naključno in trenutno. Profesor Tuma naju je opozoril, da nekateri mikro kontrolerji  16-bitne ukaze berejo obratno, kot Motorola. Spremenila sv vrstni red branja, torej najprej nižji del, potem višji. Tokrat smo šli po korakih z F7 in čudežno se je izbrisal velik del displaya in izpisal želeni niz znakov TOSHIBA, vendar  je potem v nadaljevanju prve tri črke prepisal z nekimi kracami. Kaj bi še bilo? Spremenili smo velikost znaka in ugotovili, da to vpliva na velikost začetnega izbrisa in presledke in velikost črk. Torej pravilno deluje FS. Preverili smo še velikost tekstovnega območja in ugotovili da mora biti nastavljeno glede na izbrano velikost znaka. Ko smo izbrali pravilno velikost, se je display po naložitvi inicializacije v celoti izbrisal, vendar pa je še vedno prepisal prve tri črke TOSHIBE. Potem pa smo po dolgih urah mučnega preučevanja datasheetov ugotovila, da bi bilo dobro nastaviti offset register nazaj na 02h. To je bilo, kar smo iskali. Izpisal se je tekst, sicer ne na pravem mestu, ampak v celoti in pa tudi napačno razvrščene kitajske črke. S pravilno razporeditvijo teksta in uskladitvijo pozicij kitajskih znakov, je bilo vse končano.

Reference, literatura in linki:

www.toshiba.com,  www.google.com, www.chipdir.com, datasheet, skripta HC11

## Zahvala

Zahvaljujemo se prof. T.Tumi za veliko pomoč pri prevajanju asemblerja ter obilno dobre volje in vztrajnosti, prof. M.Topiču za pomoč pri izvedbi obračalnika polaritete, Marku Jankovcu za display in obilo pomoči pri rezkanju, konstrukciji in pozicioniranju elementov na plošči ter J.Krču za idejo dekoderja z komparatorjem.

Jurij Dolžan, David Tehovnik, Aleksander Sešek