Asemblerski program :

TRI		EQU	$3		konstanta

TXHOME	EQU	$40		ukaz za nastavitev: začetek teksta

TXAREA	EQU	$41		                    območje teksta

GRHOME	EQU	$42		                    začetek grafike

GRAREA	EQU	$43		                    območje grafike

OFFSET	EQU	$22		                    offset registra

ADPSET	EQU	$24		                    naslovnega kazalca

AWRON		EQU	$B0		                    vklop avtomatskega pisanja

AWROFF	EQU	$B2		                    izklop avtomatskega --||--

DP		EQU	$4000		naslov podatkovnega registra

CMDP		EQU	$4001		naslov kontrolnega registra

LAP		EQU	$4002		naslov registra tipk

ORG	$2000

H		RMB	1		pomožni registri

L		RMB	1

C		RMB	1

D		RMB	1

E		RMB	1

ORG	$E000

INITS	LDS	#$3FFF		*nastavitev skladovnega kazalca

LDD	#$0000 		*SET TEXT HOME ADDRESS

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#TXHOME

JSR	CMD

LDD	#$0200 		*SET GRAPHIC HOME ADDRESS

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#GRHOME

JSR	CMD

LDD	#$001E		*SET TEXT AREA (znak 8*8 -> TXAREA 1E

STAA	L			                    6*8 -> TXAREA 28)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#TXAREA

JSR	CMD

LDD	#$001E		*SET GRAPHIC AREA

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#GRAREA

JSR	CMD

LDAA	#$80			*MODE SET  (glej datasheet 12/28 ali 18/46

JSR	CMD					OR mode, internal character gen.)

LDD 	#$02			*SET OFFSET REGISTER  (glej datasheet 13/46)

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#OFFSET

JSR	CMD

LDAA	#$94			*DISPLAY MODE (tekst on, grafic off

JSR	CMD			               datasheet 13/28, 19/46)

LDD	#$0000		*začetni naslov teksta

STAA	H

STAB	L

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*WRITE TEXT BLANK CODE

JSR 	CMD

LDY	#$00F0		*odvisno koliko znakov sprejme display

TXCR	LDAA	#$00			*CLEAR DISPLAY  (izbris displaya)

JSR 	ADT

DEY

BNE	TXCR

LDAA	#AWROFF

JSR	CMD

LDX	#EXTCG		*WRITE EXTERNAL CHARACTER GENERATOR DATA

( naši znaki)

LDD	#$1400

STAA	L

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON

JSR	CMD

LDAA	#$80			*MODE SET

JSR	CMD

LDAB 	#$40			*8 znakov X 8 bitov(64=40H)

EXCG	LDAA	0,X			*WRITE DATA TO EXTERNAL RAM

JSR	ADT				(vpis naših znakov)

INX

DECB

BNE	EXCG

LDAA	#AWROFF		*AUTO RESET

JSR	CMD

LDD	#$0024		*ADRRESS POINTER 3 LINE 4 COLUMN

STAA	L				(nastavitev naslovnega kazalca)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*SET DATA AUTO WRITE

JSR	CMD

LDAB	#$0D			*13 CHARACTER

LDX	#TXPRT

TXLP1	LDAA	0,X			*WRITE DATA

JSR	ADT

INX

DECB

BNE	TXLP1

LDAA	#AWROFF		*AUTO RESET

JSR	CMD

LDD	#$0082		*ADRRESS POINTER 5 LINE, 8 COLUMN

STAA	L				(nastavitev naslovnega kazalca)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*SET DATA AUTO WRITE

JSR 	CMD

LDAB	#$06			*6 CHARACTER

LDX	#EXPRT1

TXLP2	LDAA	0,X			*WRITE DATA

JSR 	ADT

INX

DECB

BNE	TXLP2

LDAA	#AWROFF

JSR	CMD

LDD	#$00A0		*ADRRESS POINTER 6 LINE, 8 COLUMN

STAA	L				(nastavitev naslovnega kazalca)

STAB	H

JSR	DT2

LDAA	#ADPSET

JSR	CMD

LDAA	#AWRON		*SET DATA AVTO WRITE

JSR	CMD

LDAB	#$06			*6 CHARACTER

LDX	#EXPRT2

TXLP3	LDAA	0,X

JSR	ADT

INX

DECB

BNE	TXLP3

LDAA	#AWROFF

JSR	CMD

KONC	JMP	KONC			*zanka

CMD	PSHA				*COMMAND WRITE ROUTINE (rutina za vpis

CMD1	LDAA	CMDP					ukaza v T6963C)

ANDA	#TRI			*STATUS CHECK

CMPA	#TRI

BNE	CMD1

PULA

STAA	CMDP

RTS

DT2	LDAA	CMDP			*DATA WRITE ROUTINE  (rutina za vpis

ANDA	#TRI					podatkov v T6963C)

CMPA	#TRI			*STATUS CHECK

BNE	DT2

LDAA	H

STAA	DP

DT21	LDAA	CMDP

ANDA	#TRI

CMPA	#TRI

BNE 	DT21

LDAA	L

STAA	DP

RTS

ADT	PSHA				*AUTO WRITE MODE RUTINE

ADT1	LDAA	CMDP					(rutina za vpisovanje podatkov)

ANDA	#$08

CMPA	#$08

BNE	ADT1

PULA

STAA	DP

RTS

TXPRT	FCB	$34,$00,$2F,$00,$33,$00				*interni znaki za

FCB	$28,$00,$29,$00,$22,$00,$21				TOSHIBA

EXPRT1	FCB	$80,$81,$00,$00,$84,$85

EXPRT2	FCB	$82,$83,$00,$00,$86,$87

EXTCG	FCB	$01,$01,$FF,$01,$3F,$21,$3F,$21		*naši znaki

FCB	$00,$00,$FF,$00,$FC,$04,$FC,$04

FCB	$21,$3F,$05,$0D,$19,$31,$E1,$01

FCB	$04,$FC,$40,$60,$30,$1C,$07,$00

FCB	$08,$08,$FF,$08,$09,$01,$01,$7F

FCB	$10,$10,$FF,$10,$10,$00,$00,$FC

FCB	$00,$00,$00,$01,$07,$3C,$E7,$00

FCB	$18,$30,$60,$C0,$00,$00,$E0,$3F

ORG	$FFFE

FDB	INITS

END