## Slide 1: ICT4QoL – prestravitev dela LRME

## Slide 2: RTOS
Realnočasovni operacijski sistem za Feather M0
Nastavljiva dolžina časovne rezine
Branje senzorjev kot periodično realnočasovno opravilo
Glavni program (izven RTOS): pošiljanje odčitkov preko WiFi, USB ali druge povezave
C/C++
Kratek, kompakten, možna uporaba v okolju Arduino
Majhen overhead

## Slide 3: Razvojno okolje z razhroščevalnikom
Razhroščevalni vmesnik Black Pill + Black Magic Debug
Povezava s Feather M0 preko SVD (3 žice)
Povezava Black Pill – PC izvedena preko USB
Konfiguracija razvojnega okolja VS Code in orodja CMake
Podpora knjižnici Arduino
Omogoča prekinitvene točke, korakanje skozi kodo, pregled registrov in pomnilnika, pregled strojne kode
Serijski terminal v okviru okolja VS Code

## Slide 4: Pretakanje odčitkov senzorjev v PC
Uporaba prej omenjenega RTOSa
Serijska povezava (UART) preko USB
Pretakanje v realnem času zajetih podatkov
Enostavna sinhronizacija sprejemnika na tok podatkov
Dosežena hitrost 2500 časovnih točk (meritev) na sekundo, dolžina ene meritve ~330us, določena s hitrostjo senzorjev, uporabljena magnetni in pospeškovni/žiro senzor
Časovna točka: glava (8B) + trije 3D vektorji (18B) => ~65kB/s
Potencialni članek, tema “Real Time OS for Wearable Devices”